## Slide 1
Évaluation des performances du dot D-Tek MPO / PR3 / MBG
(ref AD MPGDBD)
T.VINCENT
2022.03

## Slide 2
« (tout) petit test » à réception des dots avec sérums positifs sur le Bioflash (N<20):
2 MPO + 2 PR3 + 2 MBG
-PR3 = 135  négatif en dot
-PR3 = 90  très faiblement positif
-MPO = 98  positif
-MPO = 55  négatif

## Slide 3
Comparaison de méthode Toulouse 2013
Anti-MBG | Bioplex |  | 
Dot | Positif | Négatif | Total
Positif | 8 | 1 | 9
Négatif | 0 | 20 | 20
Total | 8 | 21 | 29
Concordance # 100%
MPO | Bioplex |  | 
Dot | Positif | Négatif | Total
Positif | 7 | 0 | 7
Négatif | 3 | 32 | 35
Total | 10 | 32 | 42
3 sérums discordants Bioplex+ / dot- :
Maladie de Wegener à ANCA de spécificité anti-MPO (anti-MPO = 1.3)
Vascularite à ANCA anti-MPO (anti-MPO = 1.6)
Maladie de Goodpasture avec anti-MPO (les anticorps anti-MBG sont également positifs) (anti-MPO = 1.2)
Dans les 3 cas, le prélèvement était effectué dans le cadre du suivi d’une pathologie connue
PR3 | Bioplex |  | 
Dot | Positif | Négatif | Total
Positif | 12 | 0 | 12
Négatif | 8 | 19 | 27
Total | 20 | 19 | 39
8 sérums discordants Bioplex+ / dot- :
Tous sont des positifs faibles Bioplex < 2,5
Tous sont des suivis de vascularites à ANCA

## Slide 4
UK NEQAS 2021 (données Eurobio)
True Positive | False Positive
41 | 0
False Negative | True Negative
4 | 133
MPO
Se = 91,1%
True Positive | False Positive
52 | 0
False Negative | True Negative
2 | 123
PR3
Se = 96,3%
True Positive | False Positive
57 | 4
False Negative | True Negative
0 | 116
MBG
Se = 100%
Sp = 93,4%

## Slide 5
Comparaison de méthode Montpellier 2022 (en cours)
MPO | Bioflash |  | 
Dot | Positif | Négatif | Total
Positif | 5 | 0 | 5
Négatif | 3 | 14 | 17
Total | 8 | 14 | 22
3 sérums discordants Bioflash+ / dot- :
Relativement faible en BF: 35 / 50 / 55
pANCA faibles: 50 / 50 / 100
1 SGS avec vascularite et 1 LED + 1 Crohn sans vascularite
PR3 | Bioflash |  | 
Dot | Positif | Négatif | Total
Positif | 5 | 0 | 5
Négatif | 9 | 8 | 17
Total | 14 | 8 | 22
9 sérums discordants Bioflash+ / dot- :
Valeurs BF: 26/27/32/38/50/78/90/135/796
3 cANCA 50, 1 cANCA 100,
1pANCA 50, 1 pANCA 200, 2 pANCA 800
3 vascularites ANCA / 5 autres diagnostic: 1 PR, 1 Crohn…

## Slide 6
Toulouse n’utilise les dots que quand le bioplex est en panne et avec le commentaire suivant:
« Le résultat sera contrôlé par dosage sur Bioplex 2200. L'immunodot peut donner un résultat faussement négatif pour des taux faibles d'anticorps anti-PR3 ou d'anti-MPO (< 3 AI sur Bioplex 2200). »
CONCLUSION
 Défaut de sensibilité des dot D-tek pour MPO et PR3
 Défaut de spécificité du Bioflash pour MPO et PR3